ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne

„Legionowo” Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 16A

05-120 Legionowo

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

NR   SPRAWY TN/21/2020

Przedmiot zamówienia

Remont obiektu budowlanego oraz budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Legionowa składająca się z czterech ZADAŃ:

Zadanie I:	Remont wiaty sitopiaskownika z hermetyzacją i układem wentylacji na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8.

Zadanie II:	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości.

Zadanie III:	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, Wierzbowej i Bukowej.

Zadanie IV:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strużańskiej wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi  i roboty budowlane, będącego Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. o wartości poniżej 5 350 000 EURO.

Zatwierdzam:

Legionowo, dn. 29.12.2020 r.

SPIS TREŚCI

- Nazwa i adres Zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Informacje dotyczące Podwykonawców

- Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych

- Oferta wariantowa

- Termin wykonania zamówienia

- Wizja lokalna

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- Wykaz  oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów składających się na ofertę

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wniesienia wadium

- Zwrot wadium

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce i termin składania ofert

- Otwarcie i ocena ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Wykluczenie

- Unieważnienie postępowania

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Umowa

- Pouczenie o środkach ochrony przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Postanowienia końcowe.

# Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne

„Legionowo Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 16A

05-120 Legionowo

2.	Tryb udzielenia Zamówienia

2.1.	Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 350 000 EURO.

Podstawa prawna:

§ 1 i § 14 ust. 1 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, będącego Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia        24 maja 2018 roku.

3.	Opis przedmiotu zamówienia

3.1.	Przedmiotem zamówienia jest remont obiektu budowlanego oraz budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej terenie Legionowa.

Powyższe zamówienie podzielone jest na cztery ZADANIA:

ZADANIE I:

Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacją i układem wentylacji z filtrem węglowym na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 (działka nr ew. 4 obręb 70).

Podstawą wykonania robót jest projekt remontu oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (z podziałem na branże).

Zakres robót obejmuje montaż filtra węglowego i instalacji wentylacyjnej, które zmniejszają uciążliwości zapachowe generowane przez wiatę sitopiaskownika, hermetyzację wiaty oraz wykonanie nowej obudowy zewnętrznej ścian i dachu na istniejącej konstrukcji.

Filtr węglowy z wentylatorem wyciągowym mają być ustawione na żelbetowej płycie fundamentowej obok budynku od strony południowo-wschodniej na terenie zielonym. Wiata sitopiaskownika z filtrem węglowym połączone zostaną zewnętrznymi naziemnymi rurociągami wentylacyjnymi.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr ew. 4 obręb 70 w Legionowie. Na terenie działki znajduje się Punkt Zlewny Ścieków. Teren jest urządzony, ogrodzony i uzbrojony.

Układ drogowy:

Na terenie działki znajdują się drogi wewnętrzne i plac manewrowy umożliwiające dojazd do punktu zlewnego wozom asenizacyjnym. Zjazd na działkę odbywa się                  z ulicy gen. Władysława Sikorskiego.

Zieleń na działce:

Tereny nieutwardzone na działce urządzone są w postaci trawników, na których gdzie nie gdzie rosną drzewa. Na terenie gdzie planuje się ustawić nowy filtr węglowy nie ma drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją.

Ukształtowanie terenu:

Teren zielony na którym planuje się ustawić nowy filtr węglowy jest prawie płaski. Tereny utwardzone dróg i placów manewrowych posiadają spadki  kierujące wody opadowe do wpustów drogowych i na teren nieutwardzony własnej działki.

Odprowadzenie wód opadowych:

Wody opadowe z dachu wiaty sitopiaskownika odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenów utwardzonych i placów manewrowych odprowadzane są do kanalizacji deszczowej i na nieutwardzony teren własnej działki.

Uzbrojenie terenu:

Na terenie działki znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowe, energetyczne i telekomunikacyjne.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Obiekty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia

  - Istniejąca wiata sitopiaskownika.

  - Płyta fundamentowa dla filtra węglowego.

Istniejąca wiata sitopiaskownika

Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy:	38,57 m2

Kubatura brutto:		160,0 m3

Wysokość:		4,40 m

Ilość kondygnacji:	1

Geometria dachu:		dach dwuspadowy o kącie nachylenia 20º

Obiekt jest bezobsługowym obiektem technologicznym na sieci kanalizacyjnej                i stanowi obudowę zewnętrzną urządzenia sitopiaskownika.

Odległości od granic działki:

    - 15,46 m od północno-wschodniej granicy działki

    - 39,22 m od północno-zachodniej granicy działki

    - 20,89 m od południowo-zachodniej granicy działki

    - 51,68 m od południowo-wschodniej granicy działki.

Płyta fundamentowa dla filtra węglowego:

Do wykonania utwardzenia powierzchni gruntu poprzez ułożenie żelbetowej płyty fundamentowej, na której ustawione zostaną gotowe urządzenia: filtr węglowy                  i wentylator wyciągowy.

Płyta fundamentowa będzie miała wymiary poziome 2,0 x 3,0 m i wierzch ustawiony na rzędnej 80,30.

Odległości  płyty fundamentowej od granic działki:

- 25,28 m od północno-wschodniej granicy działki

- 44,53 m od północno-zachodniej granicy działki

- 21,33 m od południowo-zachodniej granicy działki

- 47,26 m od południowo-wschodniej granicy działki.

Układ rogowy:

Bez zmian. Istniejący plac manewrowy zapewnia dogodny dojazd do filtra węglowego w celu wymiany złoża.

Zieleń na działce:

Z terenów przeznaczonych pod utwardzenie należy zdjąć warstwę humusu i po wykonaniu robót budowlanych rozprowadzić go na terenach nieutwardzonych a następnie obsiać trawą lub wywieźć na zewnętrzne składowisko.

Ukształtowanie terenu:

Inwestycja nie zmienia istniejącego ukształtowania terenu.

Odprowadzenie wód opadowych:

Sposób odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Wody z dachu budynku sitopiaskownika odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej                    a z terenów utwardzonych na nieutwardzony teren własnej działki i do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z utwardzenia pod filtr węglowy odprowadzane będą na nieutwardzony teren działki własnej.

Uzbrojenie terenu:

Projektuje się kable zasilające NN, kable magistrali PLC i kable zasilające                     i sterownicze według projektu elektrycznego. Pozostałe i istniejące sieci uzbrojenia terenu pozostają bez zmian. Projektowane rurociągi wentylacyjne łączące budynek sitopiaskownika z filtrem węglowym będą rurociągami nadziemnymi.

- Charakterystyczne parametry techniczne wiaty sitopiaskownika

Powierzchnia zabudowy:		38,57 m2

Powierzchnia netto:		35,93 m2

Powierzchnia użytkowa:		35,93 m2

Wysokość budynku:		4,40 m

Kubatura brutto: 			160,0 m3

Długość i szerokość budynku:	13,30 x 2,90 m

Ilość kondygnacji:		1

- Sposób dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Projektuje się wykonanie obudowy sitopiaskownika z materiałów podobnych jak zastosowano na znajdującym się na tej samej działce innym obiekcie technologicznym, przez co budynek zostanie dobrze dostosowany do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

W ramach remontu wiaty sitopiaskownika istniejąca obudowa ścian z poliwęglanu kanałowego oraz istniejące pokrycie dachu z blachy trapezowej wraz                              z orynnowaniem zostaną zdjęte.

Stalowa konstrukcja wiaty zostanie oczyszczona i zakonserwowana zgodnie                    z wytycznymi znajdującymi się w opisie konstrukcyjnej opracowania.

Dla nowej obudowy z płyt laminowanych HPL i poliwęglanu zostaną dodane nowe rygle ścienne z rur kwadratowych 60x60x5 mm i płatwie dachowe z rur kwadratowych 70x70x5 mm, które stanowić będą podkonstrukcję dla montażu płyt elewacyjnych i sufitowych.

Ściany zewnętrzne:

Obudowa ścian i drzwi wejściowych wykonana do wysokości +3,02 m z płyt laminowanych HPL gr. 10 mm, czyli z wytwarzanego pod wysokim ciśnieniem warstwowego, termoutwardzalnego laminatu obustronnie odpornego na zewnętrzne warunki atmosferyczne.

Obudowę należy montować w sposób zapewniający jej szczelność za pośrednictwem profili systemowych producenta płyt poprzez nitowanie.                        W narożnikach oraz na połączeniu z podłożem stosować profile uszczelniające                    z obróbek blacharskich.

Od wysokości +3,02 m do dachu obudowa ścian wykonana zostanie                                 z przeziernych, bezbarwnych płyt poliwęglowych gr. 10 mm. Przyjęto, że okapy dachu są wystarczającym elementem zacieniającym dla przegród przeziernych przed promieniowaniem słonecznym. Płyty z poliwęglanu mocować analogicznie jak płyty HPL w sposób zapewniający szczelność obudowy.

Dach:

Pokrycie  dachu zostanie wykonane bez zmian w stosunku do stanu istniejącego                 z blachy trapezowej TR35/207 w położeniu „pozytyw”. Obróbki blacharskie wykonać ze stali powlekanej.

Zamontować rynny Ø120 i rury spustowe Ø80 z PVC i wpiąć je do istniejących odpływów kanalizacji deszczowej.

Sufit:

W celu uszczelnienia (hermetyzacji) wiaty projektuje się wykonanie sufitu z płyt HPL mocowanych od dołu do płatwi dachowych. Płyty należy mocować w sposób zapewniający szczelność obudowy z wykorzystaniem systemowych profili producenta płyt oraz obróbek blacharskich.

- Zmiany w konstrukcji dachu

W dostosowaniu do systemu płyt tworzywowych (laminaty wysokociśnieniowe) należy zastosować dodatkowe rygle poziome w:

      - ścianach podłużnych

      - ścianie szczytowej

      - w ramach konstrukcyjnych skrzydeł wrót stalowych

Dodatkowy rygiel w nadprożu wrót stalowych dla uniknięcia kolizji mocowania pasma doświetlenia z pleksi z przymykiem wrót stalowych.

W konstrukcji dachu w jego wewnętrznych połaciach (bez wsporników okapowych) dodatkowe płatwie w rozstawie około 60 cm pod mocowanie do nich płyt tworzywowych hermetyzujących budynek od strony dachu.

Rygle ścienne zaprojektowano z rur kwadratowych 60x60x5, płatwie z rur 70x70x5 ze stali S235JR.

Cokoły podstaw dachowych (pod podstawy dachowe w wykonaniu z blachy kwasoodpornej) wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze blachy dachowej. Uszczelnienie i mocowanie systemowe.

- Kolejność robót (konstrukcja budynku)

Demontaż:

      - obudowy ścian z poliwęglanu komorowego

      - opierzenia wrót wykonanego z pełnej płyty

      - pokrycia dachowego łącznie z obróbkami i orynnowaniem

Oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną odkrytej konstrukcji dachu

      - ram poprzecznych wykonanych z rur kwadratowych 100x100x5

      - płatwi z rur kwadratowych 70x70x5

      - rygli sciennych z rur 60x60x5

      - konstrukcji ram wrót stalowych

do stopnia czystości odpowiedniego dla rodzaju przyjętej do stosowania powłoki antykorozyjnej. Min. stopień czystości to Sa 2 i 1/2 zgodnie z normą PN-EN 8501-1.

Po oczyszczeniu konstrukcji dokonać przeglądu wszystkich elementów konstrukcji obiektu oraz połączeń spawanych pod katem skorodowania i oszacowanie stopnia występujących ubytków korozyjnych.

Progi wrót, cokoły ścian zewnętrznych oraz posadzkę w miejscach uszkodzeń betonu należy skuć aż do „zdrowego” betonu, całość posadzki oczyścić stosując hydromonitoring o wysokim ciśnieniu (800 do 1000 bar).

Reperację i reprofilację wykonać w systemie PCC (beton polimerowo-cementowy) zgodnie ze sztuką i zaleceniami Producenta.

Montaż dodatkowych zaprojektowanych elementów:

W konstrukcji dachu zagęścić rozstaw płatwi pod mocowanie podsufitki z płyt Trepsa grubości 10 mm, będącej elementem hermetyzacji obiektu.

Zagęścić rozstaw poziomych rygli obudowy ścian podłużnych i pełnej ściany szczytowej oraz zamontować dodatkowy rygiel nadprożowy nad istniejącymi wrotami pozwalający na nie kolidujące ze skrzydłami drzwi zamocowanie doświetlenia z płyt plexi.

Malowanie konstrukcji zestawem farb odpowiednim dla kategorii korozyjności C5 (bardzo duża) wg PN-EN ISO 12944-4 i okresu trwałości określonego jako długi – od 15 do 25 lat.

Wykonanie poszycia dachu z blachy trapezowej.

Montaż cokołów dachowych zgodnie z rysunkiem.

Montaż podkonstrukcji pod obudowę ścian z płyt tworzywowych i dla mocowania górnych pasów doświetlenia zaprojektowanego z płyt plexi

Montaż obudowy ścian.

Montaż płyt tworzywowych na wzmocnionych dodatkowymi poziomymi ryglami konstrukcjach skrzydeł wrót istniejących.

Uszczelnienie prześwitu między poziomem progu i spodem konstrukcji skrzydeł wrót stalowych (dla uzyskania pełnej hermetyzacji budynku) przez zamocowanie tasmy elastycznej (fartucha), np. EPDM do dolnych poziomych elementów ram obu skrzydeł.

Montaż rynien i rur spustowych.

- Fundament pod filtr antyodorowy

Fundament płytowy, żelbetowy o wymiarach 3.00 x 2.00 m, grubość 30 cm, wyniesiony 20 cm ponad istniejący teren.

Pod płytą zastosować piasek różnoziarnisty lub z pospółką  wykonać zagęszczenie warstwami do Is=0.98.

Zbrojenie płyty górą i dołem siatkami 25x25 cm z prętów Ø 12.

Materiały:

Beton C 30/37

Klasa ekspozycji XC4, XF1, XA1

Stal zbrojeniowa kl. A-III (BSt500; RB 500W)

Otulina 5 cm.

- Kolorystyka

Ustalenie ogólne dotyczące kolorystyki

Płyty obudowy ścian wiaty sitopiaskownika oraz pokrycie dachu wykonać w takiej samej lub zbliżonej kolorystyce do obiektu przepompowni ścieków znajdującej się na przedmiotowej działce (obiekt wzorcowy).

Ściany zewnętrzne

      - Płyta HPL grubości min. 10 mm w kolorze szarym. Odcień koloru taki sam jak na obiekcie wzorcowym lub kolor RAL 7038

      - Płyty z poliwęglanu bezbarwnego gr. 10 mm.

Sufit wewnętrzny

Płyta HPL grubości 10 mm w kolorze szarym. Odcień taki sam jak zastosowano na ścianach zewnętrznych.

Dach

Blacha trapezowa TR35/207w położeniu „pozytyw” (korozyjność środowiskowa C4). Odcień koloru taki sam jak na obiekcie wzorcowym lub kolor RAL 7038

Obróbki blacharskie dachu

Stal powlekana (korozyjność środowiskowa C4). Odcień koloru taki sam jak kolor blachy trapezowej lub kolor RAL 7038

Obróbki blacharskie wewnętrzne

Stal powlekana zabezpieczona dla korozyjności środowiska C5 (bardzo duża) wg PN-EN ISO 12944-4 i okresu trwałości określonego jako długi – od 15 do 25 lat; odcień koloru RAL 7038 lub inny jasno szary.

Malowanie elementów stalowych konstrukcji budynku

Elementy stalowe oczyścić i uzupełnić nowymi elementami podkonstrukcji dla projektowanej obudowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie części konstrukcyjnej a następnie malować zestawem farb odpowiednim dla kategorii korozyjności C5 (bardzo duża) wg PN-EN ISO 12944-4 i okresu trwałości określonego jako długi – od 15 do 25 lat; odcień koloru RAL 7038 lun inny jasno –szary.

- Wyposażenie budowlane-instalacyjne

Instalacje sanitarne

Wiata sitopiaskownika stanowi obudowę zewnętrzną urządzenia technologicznego sitopiaskownika znajdującego się na sieci kanalizacyjnej. Do wiaty jest doprowadzone przyłącze wodociągowe dla potrzeb technologicznych. Wody opadowe z dachu odprowadzane są do sieci kanalizacji deszczowej. Wiata nie jest ogrzewana.

Na wypadek awarii urządzenia sitopiaskownika i konieczności wykonania w budynku niezbędnych prac naprawczych przy niskich temperaturach otoczenia wewnątrz przewidziano nagrzewnice elektryczne, włączone wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna wywiewna z zewnętrznym filtrem węglowym antyodorowym.

Nawiew powietrza odbywać się będzie trzema czerpniami dachowymi. Wywiew realizowany będzie czterema kanałami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianie bocznej budynku. Powietrze tłoczone będzie za pomocą wentylatora do filtra węglowego. Zarówno filtr węglowy jak i wentylator będą poza budynkiem na własnym fundamencie.

Instalacje elektryczne

Do wiaty doprowadzona jest instalacja elektryczna dla zapewnienia pracy urządzeń oraz dla oświetlenia. Ze względu na bezobsługowy charakter obiektu oraz zapewnione oświetlenie naturalne oświetlenie elektryczne użytkowane jest incydentalnie w przypadku konieczności przeprowadzenia pilnych prac naprawczych.

- Wpływ obiektu budowlanego na środowiska

Projektowana inwestycja ma na celu radykalne zmniejszenie uciążliwości zapachowych, które generuje istniejąca wiata sitopiaskownika.

Inwestycja nie ma wpływu na istniejące zapotrzebowanie, jakość i ilość wody, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

Nie przewiduje się emisji hałasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

Inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi ani na stosunki wodne w glebie.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Wiata sitopiaskownika

Powierzchnia wewnętrzna:	35,93 m2

Wysokość:			4,40 m

Ilość kondygnacji:		1 kondygnacja nadziemna

Gęstość obciążenia ogniowego:	Budynek PM Q≤500 MJ/m2

Ocena zagrożenia wybuchem:	Nie występuje. W budynku zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej wraz z detektorami stężenia niebezpiecznych gazów (siarkowodór), zabezpieczającą przed wystąpieniem zagrożenia wybuchem.

Podział na strefy pożarowe:	budynek stanowi jedną strefę pożarową.

Klasa odporności budynku:	„E”

Wymagania odnoście klasy odporności ogniowej elementów budynku: bez wymagań.

Warunki ewakuacji:	w budynku nie ma pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:

Oświetlenie awaryjne spełniające wymagania ewakuacyjnego

Wentylacja mechaniczna wraz z detektorami stężenia niebezpiecznych gazów (siarkowodór).

Gaśnica proszkowa ABC/E 2 kg usytuowana przy wejściu do budynku.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:	hydrant pożarowy na sieci wodociągowej o wydajności 10dm3/s usytuowany w odległości ok. 74,8 m od budynku sitopiaskownika.

Drogi pożarowe:	nie wymagane.

Istniejące drogi wewnętrzne spełniają wymogi dojazdu dla pojazdów straży pożarnej.

- Atestacja materiałów i urządzeń

Wszystkie materiały i urządzenia użyte przy remoncie budynku muszą być zgodne z Polskimi Normami, lub posiadać ważne świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Materiały stosowane wewnątrz budynku powinny być odpowiednie dla korozyjności środowiska C5 (bardzo duża) wg PN-EN ISO 12944-4 i okresu trwałości określonego jako długi – od 15 do 25 lat.

Materiały stosowane na zewnątrz budynku powinny być odpowiednie dla korozyjności środowiska C4.

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania robót w sposób, który zapewni ciągłość i niezawodność przcy istniejącego obiektu – Punktu Zlewnego.

ZADANIE II

Budowa sieci wodociągowej PE Dz 110 mm L=356,00 m i sieci kanalizacji sanitarnej PP Dn 0,20 m L=47,5 m w ul. Leszczynowej wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości PVC Dn 0,15 m L=16,5 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa.

Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana bez budowy odcinków przyłączy do linii ogrodzeń nieruchomości.

W przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej zamówienie obejmuje również budowę odcinków sieci do linii ogrodzeń nieruchomości.

ZADANIE III

Budowa sieci wodociągowej PE Dz 110 mm, L=522,0 m w ul. Kolejowej, Wierzbowej i Bukowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa.

Budowa sieci wodociągowych będzie realizowana metodą bezwykopową bez budowy odcinków przyłączy do linii ogrodzeń nieruchomości.

ZADANIE IV

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PP Dn 0,20 m L=62,35 m w ul. Strużańskiej wraz z odcinakami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości PVC Dn 0,15 m                      L=6,75 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  obejmuje również budowę odcinków sieci do linii ogrodzeń nieruchomości.

  - Zakres robót dotyczący ZADANIA II, III i IV  obejmuje również:

- odtworzenie nawierzchni (przywrócenie do stanu pierwotnego),

- ewentualne odwodnienie wykopów,

- inspekcja TV kanałów sanitarnych.

3.5.	Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- projekty budowlane,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- projekty organizacji ruchu,

stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Zamawiający nie zamieszcza przedmiaru robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny ofertowej zgodnie z pkt 18.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Oferty muszą zostać opracowane z podaniem ceny ofertowej zarówno łącznie dla całego zamówienia oraz oddzielnie dla każdego zadania.

4.	Informacje dotyczące Podwykonawców

  - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom za zgodą i wiedzą Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac Podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

- Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.	Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.	Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy dla wszystkich Zadań, licząc od daty wprowadzenia na budowę na ZADANIE I.

Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie budowy sieci wodociągowej                               i kanalizacyjnej rozpocznie się od budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej określonej w ZADANIU II ze względu na planowane przez Gminę Miejską Legionowo prace związane z modernizacją drogi.

Powyższe ustalenia nie dotyczą ZADANIA I, które należy traktować odrębnie                         i którego realizacja powinna rozpocząć się w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

8.	Wizja lokalna

8.1.	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będą wykonywane roboty budowlane oraz zapozna się z jego otoczeniem, a także oszacuje na własną odpowiedzialność koszt i ryzyko wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

8.2.	Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

9.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 	spełnienia tych warunków.

9.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

- wykażą rozpoczęte i zakończone z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,                      a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

  - 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy, rozbudowy lub remontu obiektu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia określonemu w ZADANIU I o wartości nie mniejszej niż  400 000,00 złotych netto,

  - 3 roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 złotych netto każda,

  - 3 roboty budowlane dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej                        o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 złotych netto każda.

Roboty powinny zostać ukończone w terminie umownym oraz muszą być wykonane w sposób należyty i kompletny.

- dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym:

      - Kierownikiem budowy, posiadającym doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub stanowisku Kierownika robót lub stanowisku Inspektora Nadzoru przy budowie, rozbudowie, remoncie obiektu odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia określonego w ZADANIU I, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

      - Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - dla ZADANIA I.

      - Kierownikiem robót elektrycznych i AKPiA – posiadającym doświadczenie na stanowisku Kierownika robót z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej                                  i automatyzacji lub stanowisku Inspektora Nadzoru, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie uprawnienia w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w żądanej specjalności, które nie zawierają żadnych ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania oraz zaświadczenie kwalifikacyjne D – dla ZADANIA I

oraz

      - Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisanym na listę Członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  - dla ZADANIA  II, III i IV.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

  - posiadają  środki finansowe lub  zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700 000,00 złotych,

  - posiadają polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w związku               z wykonywaniem umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 700 000,00 złotych,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

9.2.	Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 	dokumentów, o których mowa w pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków zostanie 	dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

  - Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 	z postępowania.

9.4.	Zgodnie z zapisem § 22 ust. 4 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-	Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, 	usługi i roboty budowlane Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy                        w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, których żądał 	Zamawiający, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia                   w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy ulega 	odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub 	dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału      	w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 	budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu                    w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału                               w postępowaniu albo termin składania ofert.

10.		Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 	potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych 	dokumentów składających się na ofertę:

10.1.	wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 	Warunków Zamówienia,

10.2.	parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 	Zamówienia,

10.3	dowód wniesienia wadium,

10.4.	zakres prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom – zał. nr 7 do 	Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

10.5	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 	określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Zamawiający 	żąda złożenia:

a) 	aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 	przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, właściwe 	dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę,

b)		aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę,

c)	aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,               że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę,

d) 	oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 	wykluczeniu - załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

10.6.	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda:

a)	wykazu rozpoczętych i zakończonych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- 1 roboty budowlanej dotyczącej budowy, rozbudowy lub remontu obiektu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia określonemu w ZADANIU I                         o wartości nie mniejszej niż  400 000,00 złotych netto,

- 3 robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 złotych netto każda,

- 3 robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej   o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 złotych każda netto.

Roboty powinny zostać ukończone w terminie umownym oraz muszą być wykonane w sposób należyty i kompletny – załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie ( np.: referencje, opinie, protokoły odbioru).

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

b)	wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą 	uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 	kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych  do wykonania 	zamówienia, a także zakresu 	wykonywanych przez nich czynności, w tym:

- Kierownikiem budowy, posiadającym doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub stanowisku Kierownika robót lub stanowisku Inspektora Nadzoru przy budowie, rozbudowie, remoncie obiektu odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia określonego w ZADANIU I, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ,

- Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                 i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                            i kanalizacyjnych bez ograniczeń  - dla ZADANIA I.

- Kierownikiem robót elektrycznych i AKPiA – posiadającym doświadczenie na stanowisku Kierownika robót z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji lub stanowisku Inspektora Nadzoru, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie uprawnienia w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w żądanej specjalności, które nie zawierają żadnych ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania oraz zaświadczenie kwalifikacyjne D – dla ZADANIA I

oraz

- Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisanym na listę Członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla ZADANIA II, III i IV.

wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień:

- kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wymaganych przepisami Prawa budowlanego dla osób, które pełnić będą funkcję Kierownika Budowy i Kierownika Robót w danej specjalności

- kserokopię zaświadczenia z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób, które pełnić będą funkcję Kierownika Budowy i Kierownika Robót, potwierdzającego ich przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do w/w Izby i posiadanie w/w ubezpieczenia – załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

c)	pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 	wykonania zamówienia – załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.7.	W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej                   i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda:

a)	informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 	Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 	finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej                      700 000,00 złotych wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 	terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, w/w dokument Wykonawcy mogą złożyć łącznie.

b)	polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego,         że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej                	i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej odpowiedzialność za 	szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy z sumą 	ubezpieczenia nie niższą niż 700 000,00 złotych. Wykonawca zobowiązany jest do 	utrzymania powyższej polisy przez cały okres wykonywania umowy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, w/w dokument Wykonawcy mogą złożyć łącznie.

10.8.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.5 lit. a), b), c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10.8 lit. „a” i „c”, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,                 o którym mowa w pkt 10.8 lit. „b”, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym z Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa                                w powyższym punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10.9.	Wszelkie dodatkowe dokumenty i załączniki dołączone do oferty, a nie wymagane przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu i ocenie ofert.

10.10.	Wykonawcom przysługuje prawo oznaczenia klauzulą „POUFNE” elementów oferty, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być ujawnione innym Wykonawcom w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

11.		Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 	przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 	porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1.	Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Marek Zieliński  (w zakresie merytorycznym) tel. (022) 774-10-62  w. 43.

Władysława Olender  (w zakresie proceduralnym)  	tel. (022) 774-10-62 w. 29.

11.2.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

11.3.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 	zawiadomienia oraz informacje faksem, każda na żądanie drugiej Strony niezwłocznie 	potwierdza fakt ich otrzymania.

11.4.	Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Strony postępowania 	otrzymały informację za pomocą telefaksu.

11.5.	Zamawiający przyjmuje wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 	informacje w dni robocze w godz. od 900 - 1400

11.6.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 	Istotnych Warunków Zamówienia, kierując 	swoje zapytanie faksem, na piśmie pod 	adres Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba 	o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do 	Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

11.7.	Zamawiający przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym 	przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek, bez 	ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono 	Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11.8.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 	ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 	specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 	przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek a także 	zamieści na stronie internetowej, na której zamieścił Specyfikację Istotnych 	Warunków Zamówienia.

11.9.	Adres strony internetowej:  www.pwklegionowo.com

11.10	Fax: 22 774 24 46.

12. 	Wymagania dotyczące wadium

12.1.	Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: 	dwadzieścia tysięcy złotych).

12.2.	Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancje ubezpieczeniowe.

12.3.	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski S.A. 	Oddział w Legionowie nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410. W potwierdzeniu 	wpłaty należy wpisać „wadium dotyczące postępowania Nr Sprawy TN/21/2020:	Remont obiektu budowlanego oraz budowa sieci wodociągowych                                       i kanalizacyjnych na terenie Legionowa.”

12.4.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 	18.01.2021 r. do godz. 1000

12.5.	Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie 	się na rachunku bankowym Zamawiającego.

12.6.	Potwierdzenie wniesienia wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć w formie oryginału do oferty.

12.7.	Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie 	zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 	gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium                      w następujących okolicznościach:

- gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych                        w ofercie,

- gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe               z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.8.	Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą 	wadium zostanie wykluczony z postępowania bez rozpatrywania a jego oferta zostanie 	uznana za odrzuconą.

13.	Zwrot wadium

13.1.	Wniesione wadium zostanie zwrócone jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą,

- zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia

13.2.	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 	została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe                    z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14.	Termin związania ofertą

14.1.	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 16.02.2021 r.

14.2.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 	ofert.

15.	Opis sposobu przygotowania ofert

15.1.	Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na „FORMULARZU

OFERTY” stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

15.2.    Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, których mowa w pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

15.3.	Wszystkie załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków  	Zamówienia oraz kosztorys ofertowy winny być sporządzone ściśle wg postanowień 	Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

15.4.	Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumenty te sporządza się według tych wzorów.

15.5.	Wszystkie wzory – Załączniki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy wypełniać bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

W przypadku gdy dane te nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”

15.6.	PODPISY

Osoby /osoba reprezentująca/ reprezentujące osobę prawną lub fizyczną wskazane              w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo podpisują:

- wszystkie dokumenty składające się na ofertę,

- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

FORMA DOKUMENTÓW

- Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii.

- Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

PEŁNOMOCNICTWO

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone stosowne pełnomocnictwo, określające zakres i ewentualnie czas na jaki zostało ono udzielone.

- W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, dokument ten dla swej ważności wymaga potwierdzenia „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

- W przypadku odwołania Pełnomocnictwa, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

15.7.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.                               w konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do ich reprezentowania                            w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego                              ze Wspólników.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                     z pełnomocnikiem (liderem),

- Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „Pieczęć firmy, adres” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, spółka cywilna, a nie pełnomocnika konsorcjum, spółki cywilnej.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Wykonawcy tworzący konsorcjum, spółkę cywilną zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia łączącej ich umowy.

- Umowa, o której  mowa wyżej winna określać strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców).

- Umowa konsorcyjna, o której mowa wyżej musi być zawarta na czas trwania umowy, przedłużony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.

15.8.	Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.

15.9.	Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

15.10.	Oferta winna być napisana w języku polskim na piśmie, w formie zapewniającej czytelność jej treści. Wszystkie tłumaczenia pism i dokumentów sporządzonych                  w językach obcych winny być dokonywane przez tłumacza przysięgłego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

15.11.	Wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę powinny być podpisane i ponumerowane.

15.12.	Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

15.13	Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. 05-120 Legionowo,  ul. Kościuszki 16A oraz powinna być następująco oznakowana: „Remont obiektu budowlanego oraz budowa sieci wodociągowych                                      i kanalizacyjnych na terenie Legionowa składająca się z czterech ZADAŃ:

Zadanie I:	Remont wiaty sitopiaskownika z hermetyzacją i układem wentylacji na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8.

Zadanie II:	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości.

Zadanie III:	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, Wierzbowej                              i Bukowej.

Zadanie IV:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strużańskiej wraz                              z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości.

Nr Sprawy TN/21/2020”.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.01.2021 r. godz. 1030

15.14	Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.

15.15.	Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                                 i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta musi być opatrzona dodatkowo napisem: „ZMIANA”.

15.16	Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym przekazywane jest powiadomienie musi być opatrzone dodatkowo napisem „WYCOFANIE”.

15.17.	Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie zażalenia.

16.	Miejsce i termin składania ofert

16.1.	Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągowo-	Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo.

16.2.	Termin składania ofert upływa  dnia 18.01.2021 r. o godz. 1000

17.	Otwarcie i ocena ofert

17.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2021 r. o godz. 1030

17.2.	Otwarcie ofert jest jawne.

17.3.	Informacje z otwarcia ofert Zamawiający przekaże 	niezwłocznie Wykonawcy, który 	nie był obecny na otwarciu ofert na jego pisemny wniosek.

17.4.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także	ceny ofertowe. Podane zostaną także informacje dotyczące terminu realizacji, 	zamówienia, jeżeli ich podanie było wymagane w ofercie.

17.5.	Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.

17.6.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień 	dotyczących treści złożonych ofert.

17.7.	Zamawiający poprawi w tekście ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 	rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 	Wykonawców, którzy złożyli oferty.

17.8.	Zamawiający przyjmie że:

- prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

17.9.	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z Regulaminem,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów           o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu          o udzielenie zamówienia,

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej, o której mowa w pkt 17.7.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18.		Opis sposobu obliczenia ceny

18.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty” – określenia w nim 	ceny netto, podatku VAT i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ceny 	należy podać w złotych.

18.2.	Wynagrodzenie winno być obliczone w oparciu o dokumentację projektową, 	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz wiedzę własną, po zapoznaniu się z warunkami realizacyjnymi w terenie.

18.3.	Ewentualne uwagi Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu zgodnie z pkt 11.6 	Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

18.4.	W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania umowy                             i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji wynikające z projektu budowlanego oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Cena ryczałtowa zawierać będzie również:

- koszty urządzenia placu budowy,

- koszty geodezyjnej obsługi inwestycji,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty wykonania organizacji ruchu na czas trwania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,

- zabezpieczenia robót na czas budowy,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- ubezpieczenie budowy,

- opłaty na rzecz PWK „Legionowo” Sp. z o.o.,

- opłaty za ewentualny zrzut wody do kanalizacji z odwodnienia wykopów  (dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej),

- inspekcję TV kanałów sanitarnych,

- koszty za pobór energii elektrycznej,

- koszty wynikające z zaleceń w protokole koordynacji projektowej oraz decyzji – pozwolenia na budowę

- koszt odtworzenia nawierzchni (przywrócenia do stanu pierwotnego).

18.5.	Cena ofertowa jest ceną ryczałtową niezmienną w czasie wykonywania umowy.

18.6.		Cena ofertowa brutto będzie podstawą przy rozpatrywaniu cenowego kryterium oferty.

18.7.	Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług  	niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje 	odrzucenie oferty.

18.8.	Dane wyjściowe do obliczenia ceny zastosowane przez Wykonawcę, dotyczące 	zakresu robót określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ustalone będą na cały okres obowiązywania 	umowy i nie podlegają podwyższeniu.

18.9.	Zamawiający zastrzega, iż w związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego.

18.10.	Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe robót muszą być liczone z dokładnością 	do dwóch miejsc po przecinku.

18.11.	Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona                     w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

19.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 	wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

19.1.	Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

Cena -  100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych ofert otrzyma 100 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie mniej wg formuły:

C = Cn/Cb x 100 pkt x 100%

Cn – cena oferty minimalnej brutto spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty badanej brutto spośród ofert nieodrzuconych

100 pkt - wskaźnik stały

100%   - procentowe znaczenie ceny.

19.2.	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.

20.	Powody wykluczenia Wykonawcy.

20.1	Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

  - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                 w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,            a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału              w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku                                   z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się                             o zamówienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  - Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,                   o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu PWK w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi roboty budowlane,

  - Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 Regulaminu PW-K „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub ni zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  - Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wykonał u niego zamówienie i w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, realizował je w sposób niewłaściwy lub uciążliwy, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

20.2.	Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, których 	biura projektowe uczestniczyły w pracach związanych z przygotowaniem 	prowadzonego postępowania.

20.3.	Wszczęcie postępowania o popełnieniu przestępstw, o których mowa w pkt 20.1  litera „d”, „e”, „f”, „g”, „h”, „i” może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania                o udzielenia zamówienia.

20.4.	Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana.

20.5.	O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę.

21.	Unieważnienie postępowania

21.1	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- w innych uzasadnionych przypadkach.

21.2.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  Zamawiający zawiadomi  	Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

21.3.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez padania przyczyn.

22.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 	w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

22.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 	określonym w Regulaminie i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 	Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wyłącznie na 	podstawie kryterium oceny ofert przyjętym 	w niniejszym postępowaniu.

22.2		O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi na piśmie niezwłocznie  	wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 	nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

22.3.	Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

Zamawiający niezwłocznie ogłosi wyniki przetargu na stronie internetowej oraz                  w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

23.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

23.1.  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania    umowy w wysokości 10% łącznej ceny brutto podanej w pkt  2 Formularza oferty.

23.2.	Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

23.3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410                 w ING Bank Śląski O/ Legionowo.

23.4.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczeń powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji jakości i rękojmi.

23.5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form, o którym mowa w pkt 23.4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia.

23.6.	Poręczenie, gwarancja stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zgodnie                  z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

23.7.	Wykonawca wniesie zabezpieczenie  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a)	50% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania 	zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b)	pozostałą część tj.50% - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady o ile nie zostaną wykorzystane przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ i umową.

24.	Umowa

24.1.	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 	krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

24.2.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 	upływem terminu, o którym 	mowa w pkt 24.1. jeżeli w postępowaniu o udzielenie 	zamówienia została złożona 	tylko jedna oferta.

24.3.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy                w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych 	ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

24.4.	Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z zaakceptowanym projektem 	umowy, załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

25.	Pouczenie o środkach  ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 	postępowania o udzielenie zamówienia

25.1.	Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. zażalenia na czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyboru oferty.

25.2.	Wykonawca ma prawo złożyć zażalenie w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia ogłoszenia o wyborze oferty

25.3.	W zażaleniu Wykonawca podnosi okoliczności faktyczne i prawne, które mogły mieć istotne znaczenie dla wyboru oferty.

25.4.	Zamawiający rozpatrzy zażalenie w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia.

25.5.	Zamawiający zażalenie oddali, jeżeli nie znajdzie podstaw do jego uwzględnienia lub odrzuci, jeśli zostanie wniesione po terminie.

25.6.	W przypadku jeśli Zamawiający uwzględni zażalenie, będzie to jednoznaczne                     z unieważnieniem przetargu albo powtórzeniem czynności oceny ofert.

26.	Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji ma zastosowanie Regulamin 	Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie 	udzielania zamówień	na dostawy usługi i roboty budowlane i przepisy Kodeksu 	cywilnego.

W załączeniu

- formularz oferty – załącznik nr 1

- projekt umowy – załącznik nr 2

- oświadczenie o spełnieniu warunków  – załącznik nr 3

- wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5

- zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia  - załącznik nr 6

- zakres prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom – załącznik nr 7

- projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Nr Sprawy TN/21/2020					Załącznik nr 1 do

Specyfikacji  Istotnych                                                                                        Warunków Zamówienia

..........................................................

pieczęć  firmy, adres, tel/fax

...................... dnia ....................

### FORMULARZ  OFERTY

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne

„Legionowo” Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 16A

05-120 Legionowo

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont obiektu budowlanego oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Legionowa składających się                    z czterech ZADAŃ:

Zadanie I:	Remont wiaty piaskownika z hermetyzacją i układem wentylacji na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8

Zadanie II:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej wraz                            z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości.

Zadanie III:	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, Wierzbowej i Bukowej.

Zadanie IV:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strużańskiej wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości:

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

ZADANIE I:

Remont wiaty sitopiaskownika  z hermetyzacją i układem wentylacji na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8

Cena netto ……………… złotych (słownie:…………………………………………. ……………………………………………………………………….……………. złotych)

Cena brutto ...................... złotych (słownie: ........................................................................

................................................................................................................................ złotych),

w tym VAT ......................... złotych (słownie:………………………………………… .................................................................................................................................. złotych)

według stawki .........%.

ZADANIE II:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Leszczynowej wraz                           z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości

Cena netto ……………… złotych (słownie:…………………………………………. ……………………………………………………………………….……………. złotych)

Cena brutto ...................... złotych (słownie: ........................................................................

................................................................................................................................ złotych),

w tym VAT ......................... złotych (słownie:………………………………………… .................................................................................................................................. złotych)

według stawki .........%.

ZADANIE III:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, Wierzbowej i Bukowej

Cena netto ……………… złotych (słownie:…………………………………………. ……………………………………………………………………….……………. złotych)

Cena brutto ...................... złotych (słownie: ........................................................................

................................................................................................................................ złotych),

w tym VAT ......................... złotych (słownie:………………………………………… .................................................................................................................................. złotych)

według stawki .........%.

ZADANIE IV:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strużańskiej wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości

Cena netto ……………… złotych (słownie:…………………………………………. ……………………………………………………………………….……………. złotych)

Cena brutto ...................... złotych (słownie: ........................................................................

................................................................................................................................ złotych),

w tym VAT ......................... złotych (słownie:………………………………………… .................................................................................................................................. złotych)

według stawki .........%.

- Oferujemy łączne wykonanie zamówienia za ZADANIE I, ZADANIE II, ZADANIE III i ZADANIE IV

Cena netto ……………… złotych (słownie:……………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. złotych).

Cena brutto ...................... złotych (słownie: ........................................................................

................................................................................................................................. złotych),

w tym VAT ......................... złotych (słownie: ....................................................................

………………………………………………………………………….................. złotych).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia                 i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                            w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia t.j. do dnia 16.02.2021 r.

- Zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną.

- Dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje w terenie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu ……………… w:

pieniądzu,*)

poręczeniach bankowych,*)

gwarancjach bankowych,*)

gwarancjach ubezpieczeniowych*).

- Termin realizacji zamówienia:

Deklaruję realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy dla wszystkich ZADAŃ licząc od daty wprowadzenia na budowę na ZADANIE I.

Wprowadzenie na budowę ZADANIA I nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

Deklaruję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej w pkt 2 łącznej ceny brutto, w dniu podpisania umowy w:

pieniądzu,*)

poręczeniach bankowych,*)

gwarancjach bankowych,*)

gwarancjach ubezpieczeniowych*).

co stanowi ……………………. złotych (słownie: …………………………………. ……………………………………………………………………………............... złotych.

- Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ……………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy              o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Na ............. kolejno ponumerowanych zapisanych stronach składamy całość oferty.

* niepotrzebne skreślić

....................................................

podpis  i pieczątka osoby uprawnionej

Nr sprawy TN/21/2020						Załącznik nr 3 do

Specyfikacji Istotnych

Warunków zamówienia 				PROJEKT UMOWY

Umowa nr PWK/SP/………./…………../2021

W dniu  …………..2021 r. w Legionowie pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą             w Legionowie przy ul. T. Kościuszki 16A, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000086648 o kapitale zakładowym                w wysokości 100 260 000,00 zł opłaconym w całości, posiadającym NIP: 536-00-12-717                  i Regon 010635430, zwanym dalej Zamawiającym

w imieniu, którego działa:

………………………………………..

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, będącego Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 24 maja 8wartości poniżej 5 350 000 EURO została zawarta umowa o treści następującej:

Przedmiot umowy i zakres rzeczowy

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont obiektu budowlanego oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Legionowa, zgodnie z:

- Projektami budowlanymi,

- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- Ofertą złożoną przez Wykonawcę.

stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje cztery ZADANIA:

ZADANIE I:	Remont wiaty sitopiaskownika z hermetyzacją i układem wentylacji na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8.

ZADANIE II:	Budowa sieci wodociągowej PE Dz 110mm L=356,00m i sieci kanalizacyjnej PP Dn 0,2m L=47,5m w ul. Leszczynowej wraz                   z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości                            PVC  Dn 0,15m L=16,5m.

ZADANIE III:	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, Wierzbowej 
i Bukowej PE Dz 110mm L=522m.

ZADANIE IV:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strużańskiej,                        PP Dn 0,2m L=62,35m wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości PVC Dn 0,15m L=6,75m.

Budowa sieci wodociągowej wskazana w ZADANIU II będzie realizowana metodą wykopu otwartego wąskoprzestrzennego ze względu na liczne załamania trasy.

Budowa sieci wodociągowej wskazana w ZADANIU III będzie realizowana metodą bezwykopową.

Budowa kanalizacji wskazana w ZADANIU IV będzie realizowana metodą wykopu otwartego wąskoprzestrzennego.

W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej zamówienie obejmuje również budowę odcinków sieci do granic nieruchomości.

Realizacja przedmiotu umowy w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rozpocznie się od budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Leszczynowej, określonej w ZADANIU II ze względu na planowane przez Gminę Miejską Legionowo prace związane z modernizacją drogi. .

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi ponadto:

- odtworzenie nawierzchni (przywrócenie do stanu pierwotnego),

- ewentualne odwodnienie wykopów,

- inspekcja telewizyjna kanałów sanitarnych.

- zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439.)

- wszelkie inne czynności konieczne do wykonania przedmiotu umowy określonego                   w § 1 ust. 2.

- Kolejność realizacji poszczególnych Zadań winna być zgodna z kolejnością ustaloną                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały i urządzenia konieczne do wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie wystąpienia do właściwego zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

- Realizacja robót powinna rozpocząć się, być kontynuowana i zakończona zgodnie             z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, który będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu robót w uzgodnieniu         z Wykonawcą.

- Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie robót Podwykonawcom po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 10, 11 i 12.

- Wykonanie umowy przez Podwykonawców wymaga zawarcia z nimi przez Wykonawcę umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą potrzebna jest zgoda Zamawiającego przy kontrasygnacie jego Dyrektora Finansowego. Jeżeli Zamawiający               w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych                    w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa z Podwykonawcami musi zawierać m.in.

- zakres robót powierzonych Podwykonawcy

- kwotę wynagrodzenia za roboty,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy,

- warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót powierzonego Podwykonawcy nastąpi po ich odbiorze, przed zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za ten etap robót przez Zamawiającego.

§ 2

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od daty wprowadzenia na budowę na Zadanie I.

- Dodatkowo ustala się następujące terminy:

  - termin przekazania projektów budowlanych nastąpi w dniu podpisania umowy,

  - termin wprowadzenia na budowę na ZADANIE I ustala się na 3 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż 3 dni robocze od dnia wprowadzenia na budowę.

  - termin przekazania Dzienników Budowy i wprowadzenia Wykonawcy na budowę (Zadanie II) ustala się na 7 dni od dnia podpisania umowy. Terminy wprowadzenia Wykonawcy na budowę dotyczące kolejnych Zadań ustalone zostaną w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

  - termin rozpoczęcia wykonywania robót dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  (ZADANIE II, III i IV) ustala się nie później niż 30 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę.

- Przedłużenie terminów określonych w ust. 1 i ust. 2 umowy może nastąpić w przypadku:

  - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację robót będących przedmiotem umowy, to jest gdy:

- przez  więcej niż 3 kolejne dni temperatura powietrza wynosi poniżej  -5˚C,

- opady śniegu wynoszą powyżej 100 mm na dzień, przez więcej niż 3 kolejne dni,

w obu  wypadkach wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla 		pomiarów dokonanych w Legionowie,

  - wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez Strony, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

  - zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, jeżeli terminy ich wykonania uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu. Nowy termin realizacji zostanie ustalony w protokole konieczności, o którym mowa w § 6 ust. 7 niniejszej umowy.

- Przedłużenie terminu wykonania umowy o czas trwania przeszkody nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, po podpisaniu protokołu konieczności przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ulega przedłużeniu termin obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa         w § 11 niniejszej umowy, a w przypadku konieczności, również termin obowiązywania polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przez Wykonawcę wniesione w innej formie niż gotówka, jest on zobowiązany wystąpić do podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie o przedłużenie okresu jego obowiązywania na dalszy okres wynikający z aneksu przedłużającego termin wykonywania umowy. Powyższy obowiązek dotyczy także polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni przed upływem terminu wygaśnięcia dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej kopię dokumentu, potwierdzającego ich przedłużenie oraz oryginał do wglądu wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. Zapis w § 4 ust. 4 umowy stosuje się odpowiednio.

§ 3

Nadzór

- Dla ZADANIA I Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

a) ……………………

b)………………….

c) ………………………

- Dla ZADANIA I Wykonawca zapewni stały nadzór przy realizacji w osobach:

a) Kierownik budowy - …………………..

b) Kierownik robót sanitarnych –……………………

c) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA -……………..

3.  	Dla ZADANIA II, III, IV Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobach:

a) ……………………………………..

b)………………………………………

4.  	Dla ZADANIA II, III, IV Wykonawca zapewni stały nadzór Kierownika budowy w osobie ………………………………………………………..

§ 4

Ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres wykonywania umowy polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej                  i deliktowej, obejmującej odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać                           w związku z wykonywaniem niniejszej umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 700 000,00 tysięcy złotych i zobowiązuje się je utrzymać przez cały okres wykonywania umowy.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia przedłoży Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej, wymienionej w § 4 ust. 1 oraz jej oryginał do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek.

- Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku ubezpieczenia Zamawiający może dokonać ubezpieczenia i opłacić wymagane składki, a następnie potrącić poniesione koszty               z wynagrodzenia przypadającego Wykonawcy.

§ 5

Materiały i certyfikaty

- Materiały stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz jakościowym                         i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu na każde żądanie oraz przekazać najpóźniej w dniu odbioru robót w stosunku do wszystkich materiałów użytych podczas realizacji umowy: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dotyczące wszystkich materiałów użytych podczas realizacji umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 (ZADANIE I, ZADANIE II, ZADANIE III i ZADANIE IV), Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z pkt 2 formularza oferty w kwocie ……………….. złotych brutto (słownie: ……………………………………………………………………)

w tym:

- ZADANIE I

Remont wiaty sitopiaskownika z hermetyzacją i układem wentylacji na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 8:

Cena netto …………………. złotych (słownie: …………………………………… ………………………………………………………………………………złotych)               + należny podatek VAT w kwocie ………… złotych (słownie: …………... …………………………………………………………………..………….złotych), co stanowi kwotę …………….. złotych brutto (słownie: …………………………. ……………………………………………………………………………. złotych).

- ZADANIE II

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Leszczynowej wraz                                z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomosci:

Cena netto ……………. złotych (słownie:…………………………………………. …………………………………………………………………………......  złotych) + należny podatek VAT w kwocie ………… złotych (słownie: ………………… …………………………………………………………………………….. złotych), co stanowi kwotę ……………… złotych brutto (słownie:………………………… ……………………………………………………………………………...złotych).

- ZADANIE III

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, Wierzbowej i Bukowej:

Cena netto ………… złotych (słownie: ……………………………………………. …………………………………………………………………………….. złotych) + należny podatek VAT w kwocie ……… złotych (słownie:……………………… …………………………….………………………………………………. złotych), co stanowi kwotę ……………… złotych brutto (słownie: ……………………… …………………………………………………………………………….. złotych).

- ZADANIE IV

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strużańskiej wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości:

Cena netto ……… złotych (słownie:……………………………………………… ………………………………………………………………………………złotych) + należny podatek VAT w kwocie ………. złotych (słownie:…………………… …………………………………………………………………………….. złotych), co stanowi kwotę ……………. złotych brutto (słownie: ………………………… …………………………………………………………………………….. złotych).

- Wynagrodzenie netto jest stałe przez cały okres wykonywania umowy.

- Wynagrodzenie brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy konieczne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy, w tym w szczególności ujęte w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, koszty urządzenia placu budowy, koszty geodezyjnej obsługi inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą, koszty wykonania organizacji ruchu na czas trwania robót zgodnie             z projektem organizacji ruchu, zabezpieczenia robót na czas budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie budowy, obowiązujące opłaty na rzecz PWK Legionowo Sp. z o.o., koszt za ewentualny zrzut wody do kanalizacji z odwodnienia wykopów (dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej), koszt odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego, inspekcję TV kanałów sanitarnych, opłaty za pobór energii elektrycznej, koszty wynikające z zaleceń zawartych w protokole koordynacji dokumentacji projektowej oraz z decyzji – pozwolenia na budowę .

- Zamówienia dodatkowe nie ujęte w projektach budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zlecane przez Zamawiającego jeżeli ich wykonanie będzie konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy                     i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

- Zamówienia dodatkowe będą przez Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak w odniesieniu do przyjętych w niniejszej umowie.

- Zamówienia dodatkowe realizowane będą na podstawie nowej umowy po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz fakturami końcowymi.

- Faktury wystawiane będą za każde ZADANIE oddzielnie.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły ustaleń faktycznego stanu zaawansowania i wartości robót przygotowane przez Kierownika Budowy na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

- Łączna suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto określonego dla danego ZADANIA.

- Strony ustalają, że faktury częściowe będą wystawiane raz w miesiącu, na koniec miesiąca.

- Podstawą do wystawienia faktur końcowych będą protokoły odbioru końcowego robót, podpisane bez uwag przez Zamawiającego, po zakończeniu robót będących przedmiotem umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, zapłata za  fakturę dokonana zostanie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu na jego rzecz wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą dotyczącego danego zakresu robót.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie wystawionych przez niego faktur VAT w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku  nie dotrzymania 30-dniowego terminu zapłaty faktury, Wykonawcy będą przysługiwały odsetki w wysokości ustawowej.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z konta bankowego Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy.

- Jeżeli podany w umowie rachunek bankowy nie będzie wykazany w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                     o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) Zamawiający wstrzyma dokonanie zapłaty do czasu aż rachunek ten będzie umieszczony w w/w wykazie i z tego tytułu Wykonawca nie będzie naliczał odsetek ani nie powstaną po jego stronie żadne inne roszczenia.

- Faktury zostaną wystawiane na: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo; NIP: 536-00-12-717.

§ 8

Odbiory

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów końcowych będzie wykonanie każdego zadania oddzielnie, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca - dla ZADANIA I - zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego oraz odbiorów częściowych poprzez pisemne zgłoszenie.

- Wykonawca - dla ZADANIA II, III i IV - zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów końcowych i odbiorów częściowych poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy, który musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy termin odbiorów końcowych robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, a częściowych w terminie 3 dni od powyższego zawiadomienia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed terminem odbiorów końcowych przedmiotu umowy komplet dokumentów wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane oraz wszelkie atesty, certyfikaty i aprobaty dotyczące użytych materiałów, o których mowa w § 5 niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów końcowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia;

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie                    z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej                 i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może  żądać ponownego wykonania wadliwej części umowy przez Wykonawcę lub wykonać ją na koszt Wykonawcy wykorzystując na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur końcowych po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w toku czynności odbioru.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze     i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt    po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, wykorzystując w tym celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustanowione przez  Wykonawcę.

- W przypadku robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu Kierownik Budowy jest zobowiązany wpisać termin ich wykonania do Dziennika Budowy                                    z wyprzedzeniem umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie prawidłowości wykonania robót przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia tych robót w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę Wykonanie tych robót stwierdza się wpisem do Dziennika Budowy.

- Działający w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru ma prawo odmówić odbioru części robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umową. Powstałe z tego powodu koszty ponosi w pełni Wykonawca.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji na wbudowane urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta.

- Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia końcowych odbiorów poszczególnych zadań wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

- Niezależnie od uprawnień przypadających Zamawiającemu z tytułu gwarancji jest on uprawniony żądać usunięcia wady przedmiotu umowy na podstawie przepisów                       o rękojmi.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na jego koszt usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub wynikających z zastosowanych przez niego materiałów w terminie nie dłuższym                   7 dni.

- Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót oraz wyznaczy ostateczny termin usunięcia stwierdzonych podczas tego przeglądu usterek. Z przeglądu zostanie sporządzony protokół. Usunięcie przez Wykonawcę wszelkich wad i usterek stwierdzonych w protokole stanowić będzie podstawę do zwolnienia Wykonawcy przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych poniżej:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% łącznego  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1             w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego                 w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 lit. b) i c) w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w wykonywaniu któregokolwiek z etapów pośrednich danego Zadania oraz za zwłokę w niedotrzymaniu terminów wprowadzenia na budowę Wykonawcy, wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót                 w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego                   w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdego z etapów robót określonych w harmonogramie oraz za każdy dzień zwłoki w niedotrzymaniu terminów wprowadzenia na budowę Wykonawcy wynikających                                 z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zadania I, Zadania II, Zadania III i Zadania IV lub ujawnionych w okresie gwarancji                          w wysokości 1,0%  wynagrodzenia umownego brutto określonego dla danego Zadania, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu od Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Niezależnie od ustanowienia kar umownych Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy w formie …………………….., co stanowi kwotę ……………………. zł (słownie: ……………………………………………………..).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy                   w następujących terminach:

  - 50% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót,

  - 50% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady o ile nie zostanie ono przeznaczone przez Zamawiającego na pokrycie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do końca wykonywania umowy przez Wykonawcę, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:

  - została ogłoszona upadłość, złożony wniosek o układ lub zostało otwarte  postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,

  - zostanie wydany wyrok sądowy lub inne orzeczenie sądowe lub administracyjne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie umowy.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 może  nastąpić również, jeżeli:

  - Wykonawca nie przystąpił do wykonywania którejkolwiek części robót w terminie określonym w umowie lub w harmonogramie robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego wezwania do ich realizacji,

  - Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową lub projektem budowlanym lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub ofertą złożoną przez Wykonawcę,

  - w toku odbioru doszło do stwierdzenia wad istotnych nie nadających się do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę wynikłego z winy Wykonawcy,            w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 lit. b) i c) niniejszej umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wprowadzenia na budowę.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 i ust. 2, Zamawiający może po zawiadomieniu Wykonawcy na 7 dni naprzód wkroczyć na plac budowy nie zwalniając Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z umowy i przejąć samemu prowadzenie dalszych robót lub powierzyć je innemu Wykonawcy.

- W sytuacji wymienionej w ust. 5, Zamawiający lub zaangażowany przez niego nowy Wykonawca może wykorzystać do dalszej realizacji robót zaplecze budowy, wykonywane roboty tymczasowe lub materiały wbudowane i nie rozliczone,                   w porozumieniu z Wykonawcą.

- W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy Zamawiający ustali   wartość zrealizowanych przez Wykonawcę robót a także wartość nie zużytych                 i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych. W tym celu Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy przypadać będzie wynagrodzenie tylko za roboty wykonane oraz wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy materiały.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający w sposób rażący narusza postanowienia umowy, po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania naruszeń.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone drugiej Stronie na piśmie               i zawierać uzasadnienie.

- W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca powinien usunąć z placu budowy wszystkie urządzenia zaplecza, które były przez niego dostarczone o ile nie zostaną one wykorzystane przez Zamawiającego oraz zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy.

§ 13

Zmiana postanowień umowy

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

Odpowiednie stosowanie przepisów

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Rozstrzygnięcie sporów

Wszystkie spory między Stronami będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.

§ 16

Ilość egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Nr Sprawy TN/21/2020							Załącznik nr 3 do

Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

................................

pieczęć firmy, adres, tel/fax                                                               data ...........................

# OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na remont obiektu budowlanego oraz budowę sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Legionowa wymienionych w czterech Zadaniach:

Zadanie I:	Remont wiaty sitopiaskownika z hermetyzacją i układem wentylacji na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8.

Zadanie II:	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości..

Zadanie III:	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, Wierzbowej i Bukowej.

Zadanie IV:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strużańskiej wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzeń nieruchomości.

oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym,                   i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie §15 ust. 4 i 5 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, który brzmi:

„4.	Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,                       a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

b) Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których upadłość 	ogłoszono,

  - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione             w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  - Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3,

  - Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału                  w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 oraz nie wnieśli wadium do upływu składania ofert, w tym również na przedłużenie terminu związania ofertą,

5.	Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, których

biura projektowe uczestniczyły w pracach związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania”.

Na każde żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

..................................................

# podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Nr Sprawy TN/21/2020					Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Data ....................................

....................................

pieczęć firmy, adres, tel/fax

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz rozpoczętych i zakończonych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania.

Wymagane jest wykazanie co najmniej:

- 1 roboty budowlanej dotyczącej budowy, rozbudowy lub remontu obiektu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia określonemu w ZADANIU I o wartości nie mniejszej niż  400 000,00 złotych netto,

- 3 robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 złotych netto każda,

- 3 robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 złotych netto każda.

Roboty powinny zostać ukończone w terminie umownym oraz muszą być wykonane                           w sposób należyty i kompletny.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie(np.: referencje, opinie, protokoły odbioru).

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

| l.p | Nazwa i adres Inwestora | Opis wykonanych robót | Wartość netto wykonanych robót | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Nr Sprawy TN/21/2020

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

................................

pieczęć firmy, adres, tel/fax

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu  wykonywanych przez nich czynności w tym:

- Kierownikiem budowy, posiadającym doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub stanowisku Kierownika robót lub stanowisku Inspektora Nadzoru przy budowie, rozbudowie, remoncie obiektu odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia określonego w ZADANIU I, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisanym na listę Członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-dla ZADANIA I,

- Kierownikiem robót elektrycznych i AKPiA – posiadającym doświadczenie na stanowisku Kierownika robót z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji lub stanowisku Inspektora Nadzoru, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie uprawnienia w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w żądanej specjalności, które nie zawierają żadnych ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania oraz zaświadczenie kwalifikacyjne D – dla ZADANIA I

oraz

- Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisanym na listę Członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-dla ZADANIA II, III i IV.

| Nazwisko i imię osób, które będą wykonywać zamówienie | Pełniona funkcja i zakres wykonywanych czynności | Rodzaj uprawnień Nr uprawnień | Doświadczenie zawodowe |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć

- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wymaganych przepisami Prawa budowlanego dla osób które pełnić będą funkcję Kierownika Budowy, Kierownika robót w danej specjalności

- kserokopię zaświadczenia z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób, które pełnić będą funkcję Kierownika Budowy, Kierownika robót potwierdzającego ich przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do w/w Izby i posiadanie w/w ubezpieczenia.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie

...................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Nr Sprawy TN/21/2020						Załącznik nr 6 do

Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………….						………………………

Pieczęć firmy zobowiązującej się 						miejscowość, data

do udostępnienia osób zdolnych

do wykonania zamówienia,

dres, tel/fax

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zobowiązujemy się do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wymienionych w pkt.:  …………………………………………. w załączniku nr 5 Firmie:………………………………………………………………………………………….				/nazwa (firma) Wykonawcy składającego ofertę/

………………………………………………………………………………………………….

/adres Wykonawcy składającego ofertę/

………………………………………….

/podpis podmiotu udostępniającego

Nr Sprawy TN/21/2020					Załącznik nr 7 do

Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………….					……………………….

Pieczęć firmy, adres, tel/.fax					miejscowość, data

PODWYKONAWCY

Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy.

| l.p. | Rodzaj i zakres powierzonych prac |
| --- | --- |

……………………………

Podpis i pieczątka osoby uprawnionej